## Elektrolys

Demonstration av några klassiska elektrolyser.

Tid: 10 + 5 + 5 minuter

Material:

Natriumsulfat, kopparsulfat, kaliumbromid, grafitelektroder och koppar.

Apparat se ovan

Tre elektrolyser:

- Elektrolys av vatten: 	Elektrolyt:		Elektroder:	C

- Elektrolys av koppar	Elektrolyt:	CuSO4	Elektroder/anod: Cu

- Elektrolys av kalciumklorid	Elektrolyt:	KBr		Elektroder:	C

Utförande:

Använd följande apparatuppställning i försök 1, 2 och 3. Till experiment 3) Tillsätt fenolftalein i elektrolyten i u-rörets vänstra skänkel.

Koppla ihop och sätt på spänning.

- Anod: 2H2O → O2(g)  +  4H+ + 2e-
Katod: 2H2O + 4e- → H2(g)  +   2OH-  	Vattens sönderdelas till två delar vätgas och 
Totalreaktion : 2H2O → 2 H2(g)  + O2(g)  	en del syrgas

- Anod: Cu   → Cu2+ + 2e-
Katod: Cu2+ + 2e- → Cu 		Elektrolytisk rening av koppar

- Anod: 2Br- → Br2(g)
Katod: 2H2O + 4e- → H2(g)  +  2OH-

Totalreaktion: H2O + 2Br- →   Br2(g) + H2(g)  +   2OH-

Stöd för riskbedömning:
Natriumsulfat: ej märkespliktigt

Kaliumbromid: Saknar märkning
Vätgas: Brännbart, Gas, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403
Syrgas: Oxiderande, Gas, Fara H270 och P220, P244, P403
Koppar: Miljöfarligt, Varning H410 och P 273
Kopparsulfat: Utropstecken, Miljöfarligt, Varning, H302, H315, H319, H410 och P264, P270, P273, P280
Brom: Frätande, Dödskalle, Miljö, Fara, H314, H330, H400 och P260, P264, P271,P273, P280, P284.
Kaliumhydroxid: Frätande, Fara, H302, H414 och P260, P264, P270, P280, P405